## Slide 1: 瓦斯爐緊急關閉旋鈕
IoT軟硬體整合實作班
陳玉翔

## Slide 2: 專案目錄
研究動機
專題目標
實現方法
設計架構
  通訊簡介
  設計運作
  程式碼

## Slide 3: 研究動機
防範日常生活中，不注意或有事耽擱無法自行關掉的瓦斯爐造成更大災害
希望利用坊間邊準化格式的旋鈕樣式，設計出可用於大小孩生活中的簡易外掛設施，並以手邊的移動裝置作為通知及遙控輔助。

## Slide 4: 專題目標
偵測瓦斯爐周圍是否有人
偵測爐火是否開啟
可自動旋轉旋鈕
可手動旋轉旋鈕

## Slide 5: 實現方法
使用ESP32作為MCU
超聲波感測器偵測周圍物體距離，若有人，裝置不予理會；沒人則有以下動作
火焰感測器偵測火源，有火焰的狀況，應該要有以下關閉動作
伺服馬達作為旋鈕，可轉動各種角度，經過一定時間，伺服馬達自動旋轉
MQTT接收訊息，並傳遞訊息做遠端遙控

## Slide 6: 設計架構

## Slide 7: 設計裝置
伺服馬達
火焰感測器
超聲波感測器
ESP32S
Micro USB線
NPN電晶體
1.6k Ω +/- 5% 電阻

## Slide 8: ESP32S
有多個GPIO可供使用
本身可用TCP/IP通訊協定，還可透過新增套件使用MQTT

## Slide 9
PWM訊號
SPI
電晶體

## Slide 10: 超聲波感測器
藉由發出聲波，經由撞到物體後接收聲波，可從接收時間用來計算距離
火焰感測器
紅外線感測器檢測火焰或者波長在760nm～1100nm範圍內的光源，可用強光源代替實際火源做檢測，上面有兩顆LED，一顆為電源指示燈，一顆為偵測到火源時會亮起
伺服馬達
藉由脈衝控制腳位電壓輸出時間，改變舵槳角度，可給予占空值調整需要的角度
但在訊號流通下，會鎖死槳舵人工轉動，故以電晶體 作為訊號判斷，用來使電流斷路或流通

## Slide 11: 外掛旋鈕
前端一字插入瓦斯爐開關的一字紋，再藉由伸長的槳舵旋轉

## Slide 12: 通訊簡介
WebServer
MQTT
broker
Publish
Publish
ThingSpeak

## Slide 13: MQTT
資料傳遞，它工作在 TCP/IP協定上，是為硬體效能低的遠端裝置以及用輕量網路狀況下而設計的發布/訂閱型訊息協定
使用MQTT Dashboard

## Slide 14: ThingSpeak
ThingSpeak 是初級者可使用的免費資料庫資源，每個帳號有4個頻道(channels)，每個頻道可提供8個自訂欄位（field），提供資料庫方式的資料收集，並有圖表製作功能，可以快速將物聯網傳送來的資料轉換成圖表
在本次專案中，設置一個欄位，名稱為「SW」為資料收集，並以2代表「周遭沒人卻有火源」； 1代表「馬達已旋轉」

## Slide 15: 設計運作
人是否離瓦斯爐太遠
可正常手動旋轉
火焰感測器偵測火源
發布”on”至MQTT
不遠
很遠
有火
無火
電流通過
SG90順時針180°C，關瓦斯
傳送”2”資料至ThingSpeak
經過10分鐘
傳送”1”資料至ThingSpeak
發布”off1”至MQTT
超聲波偵測周圍人
自動關閉

## Slide 16: 設計運作
人是否離瓦斯爐太遠
可正常手動旋轉
火焰感測器偵測火源
發布”on”至MQTT
不遠
很遠
有火
無火
從MQTT輸入1
傳送”2”資料至ThingSpeak
傳送”1”資料至ThingSpeak
發布”off1”至MQTT
超聲波偵測周圍人
手動關閉
電流通過
SG90順時針180°C，關瓦斯

## Slide 17: 程式碼
ESP32S連接WIFI
超聲波感測器發出
10微秒的波，並記錄
發出和回傳的時間，來
計算單程距離

## Slide 18: 程式碼
火焰感測器偵測到
火源時
伺服馬達控制角度
占空值8200時，將
旋轉至180度

## Slide 19: 程式碼
ESP32S連接MQTT
broker
定時呼叫器，按時
呼叫感測距離，確認
API

## Slide 20: 程式碼
自動關閉
若感測周遭物體距離超過100公分，再判斷火源狀況，若是有火，從MQTT發布訊息on，再傳送2(代表現在有沒人卻開火狀況)至資料庫ThinkSpeak，再等待10分鐘
10分鐘後再次偵測物體距離以及火況，若仍維持原狀況，將伺服馬達電路流通，並將槳舵旋轉180度，用來關閉爐火，再傳送off1這個訊息到MQTT，及傳送1(代表馬達槳舵已轉動)至資料庫ThinkSpeak，再關閉馬達電路
等待1分鐘再次感測周遭

## Slide 21: 程式碼
手動關閉
當收到從MQTT發布的訊息1這個值，將伺服馬達電路流通，並將槳舵旋轉180度，用來關閉爐火，再傳送off1這個訊息到MQTT，及傳送1(代表馬達槳舵已轉動)至資料庫ThinkSpeak，再關閉馬達電路

## Slide 22: 測試影片
自動關閉
https://youtu.be/gt6PhR6P4-A

## Slide 23: 測試影片
手動關閉
https://youtu.be/HD2QpuRCBcU

## Slide 24: 結語
自己一個人一組壞處挺多的，不能將事情做到面面俱到，比如說這次完全沒有網頁設計，只能拿現有的免費APP作為使用，資料庫也是拿現成的免費資源，無法呈現這次IoT軟硬體整合時作般的授課內容。
但也因此對於開發板上的實作有了些心得，記憶體問題、連線的環境限制、電量需求、加裝的物理設施作用範圍、模組極限，以及實際上的裝設阻礙，這些問題雖然嚴重阻礙進度，不過也能夠發現自己自身的不足之處，感謝喬老師和蔡老師在這個職訓課程對於專案的教導。
111.12.9

## Slide 25: 資料來源
文字內容
  https://zh.wikipedia.org/zh-tw/MQTT
  https://www.block.tw/blog/thingspeak_account/
圖片連結
  https://youyouyou.pixnet.net/blog/post/120253747-%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%AF%87-esp32%E6%95%B8%E4%BD%8D%E8%BC%B8%E5%87%BAdigitalwrite
  https://hornerautomation.eu/product/mqtt/
  https://play.google.com/store/apps/details?id=server.com.mqtt&hl=zh_TW&gl=US&pli=1
  http://coopermaa2nd.blogspot.com/2012/09/hc-sr04.html
  http://filix08.blogspot.com/2019/02/sg-90.html
  https://shopee.tw/%E2%96%BA98%E2%97%84%E7%81%AB%E7%84%B0%E5%82%B3%E6%84%9F%E5%99%A8%E6%A8%A1%E7%B5%84-%E7%81%AB%E5%85%89-%E6%95%91%E7%81%AB%E6%A9%9F%E5%99%A8%E4%BA%BA%E5%BF%85%E5%82%99-%E6%99%BA%E8%83%BD%E8%BB%8A-%E8%87%AA%E8%B5%B0%E8%BB%8A-%E9%80%81%E8%B3%87%E6%96%99-i.4877344.64923411
  https://shopee.tw/%E2%96%BA1558%E2%97%84NodeMCU-32S-Lua-WiFi-%E7%89%A9%E8%81%AF%E7%B6%B2%E9%96%8B%E7%99%BC%E6%9D%BF-ESP32-%E6%9C%80%E6%96%B0%E7%89%88-ESP32-S-%E5%85%A7%E5%94%AE%E5%B0%88%E7%94%A8%E6%93%B4%E5%B1%95%E6%9D%BF-i.4877344.10254814509
  https://www.home-assistant.io/integrations/thingspeak/
  https://www.iqhome.org/blog-search?tag=thingspeak

## Slide 26: 謝謝大家