## Slide 1: 瓦斯爐自動關閉旋鈕
IoT軟硬體整合實作班
陳玉翔

## Slide 2: 專案目錄
研究動機
專題目標
實現方法
設計架構
結語和感謝
資料來源

## Slide 3: 研究動機
防範日常生活中，疏於注意或有事耽擱而無法自行關掉的瓦斯爐，以避免造成更大災害
利用坊間邊準化格式的旋鈕樣式，設計出可用於大小孩生活中的簡易外掛設施，並以手邊的移動裝置作為通知及遙控輔助。

## Slide 4: 專題目標
偵測瓦斯爐前方
偵測爐火是否開啟
可自動旋轉旋鈕
可手動旋轉旋鈕

## Slide 5: 實現方法
超聲波感測器偵測前方物體距離，包含人
火焰感測器偵測是否有火源
伺服馬達帶動瓦斯爐旋鈕，進行爐火開關
利用MQTT傳遞與接收訊息以進行遠端遙控

## Slide 6: 圖示

## Slide 7: 設計架構

## Slide 8: 架構圖
PWM訊號
npn電晶體
ESP32S
GPIO
伺服馬達
火焰感測器
超聲波感測器
GPIO
MQTT
http
MQTT broker
感測層
資料蒐集平台

## Slide 9: 設計裝置
SG90伺服馬達
火焰感測器
超聲波感測器
ESP32S
Micro USB線
npn電晶體
1.6k Ω +/- 5% 電阻

## Slide 10: ESP32S
有多個GPIO可供連接感測模組，用來實現偵測功能以及轉動伺服馬達
本身可用TCP/IP通訊協定，還可透過新增套件使用MQTT，用以傳遞及接收訊息

## Slide 11: 超聲波感測器
藉由發出聲波，經由撞到物體後接收聲波，可從接收時間用來計算距離
火焰感測器
紅外線感測器檢測火焰或者波長在760nm～1100nm範圍內的光源，可用強光源代替實際火源做檢測，上面有兩顆LED，一顆為電源指示燈，一顆為偵測到火源時會亮起
伺服馬達
藉由脈衝控制腳位電壓輸出時間，改變舵槳角度，可給予占空值調整需要的角度
但在有電壓和PWM訊號流通下，會鎖住內部齒輪，使槳舵無法人工轉動，故以電晶體 作為訊號判斷，用來使電流斷路或流通

## Slide 12: 實際接線圖
  伺服馬達
超聲波感測器
火焰感測器
npn電晶體
  ESP32S

## Slide 13: 外掛旋鈕
前端一字插入瓦斯爐開關的一字紋，再藉由伸長的槳舵旋轉，伺服馬達再固定於爐台上

## Slide 14: MQTT
資料傳遞，它工作在 TCP/IP協定上，是為硬體效能低的遠端裝置以及用輕量網路狀況下而設計的發布/訂閱型訊息協定
Web UI
ThingSpeak
ThingSpeak 是免費資料庫資源，並有快速將物聯網傳送來的資料轉換成圖表
專案中設置一個資料表，名稱為「SW」並以2代表「on」； 1代表「off」
on
off
爐火現況
手動控制
介面

## Slide 15: 測試影片
自動關閉
https://youtu.be/gt6PhR6P4-A

## Slide 16: 設計運作
火焰感測器偵測火源
發布”on”至MQTT
並傳送資料至ThingSpeak
電流通過
伺服馬達旋轉180°C
1公尺內有無人
發布”off1”至MQTT
並傳送資料至ThingSpeak
超聲波偵測瓦斯爐周圍
自動關閉
NO
YES

## Slide 17: 測試影片
手動關閉
https://youtu.be/HD2QpuRCBcU

## Slide 18: 設計運作
火焰感測器偵測火源
發布”on”至MQTT
並傳送資料至ThingSpeak
電流通過
伺服馬達旋轉180°C
1公尺內有無人
發布”off1”至MQTT
並傳送資料至ThingSpeak
超聲波偵測瓦斯爐周圍
手動關閉
NO
YES
從MQTT輸入1

## Slide 19: Thonny
為初學者設計的Python整合開發環境。
ESP32S燒錄MicroPython架構，即可使用Thonny為開發。

## Slide 20: 程式碼
ESP32S作為站台，
使用Wifi連接熱點
超聲波感測器發出
聲波，並記錄發出和回傳
的時間，來計算單程距離

## Slide 21: 程式碼
火焰感測器偵測到
火源時
伺服馬達控制角度
占空值8200時，將
旋轉至180度

## Slide 22: 程式碼
ESP32S連接MQTT
broker
裝置發布訊息至topic
裝置接收從topic
發布的訊息

## Slide 23: 程式碼
將數值傳至ThinkSpeak，位置是在sw資料表
定時呼叫器，按時呼叫感測距離、確認API的語法

## Slide 24: 程式碼
自動關閉
若感測周遭物體距離超過100公分，再判斷火源狀況。若是有火，從MQTT發布訊息on，再傳送至資料庫ThinkSpeak，再等待10分鐘
10分鐘後再次偵測物體距離以及火況，若仍維持原狀況，將伺服馬達電路流通，並將槳舵旋轉180度，用來關閉爐火，再傳送off1這個訊息到MQTT，及傳送至資料庫ThinkSpeak，再關閉馬達電路
等待1分鐘再次感測周遭

## Slide 25: 程式碼
手動關閉
當收到從MQTT發布的訊息1這個值，將伺服馬達電路流通，並將槳舵旋轉180度，用來關閉爐火，再傳送off1這個訊息到MQTT，及傳送1(代表馬達槳舵已轉動)至資料庫ThinkSpeak，再關閉馬達電路

## Slide 26: 結語和感謝
本身非這門課程相關科系，但想要接觸這類產業，所以試試看一個人從所學能夠到甚麼程度，決定這1個月內嘗試小題目的專題，並製作簡報呈現。
自己一個人一組壞處很多，不能將事情做到面面俱到，比如說這次完全沒有網頁設計，只能拿現有的免費APP作為使用，資料庫也是現成的免費資源，無法呈現這次IoT軟硬體整合實作班的授課內容。
但也因此對於開發板上的實作有了些心得，三用電表不可或缺、記憶體問題、連線的環境限制、電量需求、加裝的物理設施作用範圍、模組極限，以及實際上的裝設阻礙，這些問題雖然嚴重拖住進度，不過也能夠發現自己自身的不足之處。
感謝專題老師對於程式碼、通訊架構、電路和專案走向指導，受益良多，也感謝實作課程授課老師教導python、電子、網頁設計，而能夠在專題中發揮。
111.12.9

## Slide 27: 資料來源
文字內容
  https://zh.wikipedia.org/zh-tw/MQTT
  https://www.block.tw/blog/thingspeak_account/
圖片連結
  https://youyouyou.pixnet.net/blog/post/120253747-%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%AF%87-esp32%E6%95%B8%E4%BD%8D%E8%BC%B8%E5%87%BAdigitalwrite
  https://hornerautomation.eu/product/mqtt/
  https://play.google.com/store/apps/details?id=server.com.mqtt&hl=zh_TW&gl=US&pli=1
  http://coopermaa2nd.blogspot.com/2012/09/hc-sr04.html
  http://filix08.blogspot.com/2019/02/sg-90.html
  https://shopee.tw/%E2%96%BA98%E2%97%84%E7%81%AB%E7%84%B0%E5%82%B3%E6%84%9F%E5%99%A8%E6%A8%A1%E7%B5%84-%E7%81%AB%E5%85%89-%E6%95%91%E7%81%AB%E6%A9%9F%E5%99%A8%E4%BA%BA%E5%BF%85%E5%82%99-%E6%99%BA%E8%83%BD%E8%BB%8A-%E8%87%AA%E8%B5%B0%E8%BB%8A-%E9%80%81%E8%B3%87%E6%96%99-i.4877344.64923411
  https://shopee.tw/%E2%96%BA1558%E2%97%84NodeMCU-32S-Lua-WiFi-%E7%89%A9%E8%81%AF%E7%B6%B2%E9%96%8B%E7%99%BC%E6%9D%BF-ESP32-%E6%9C%80%E6%96%B0%E7%89%88-ESP32-S-%E5%85%A7%E5%94%AE%E5%B0%88%E7%94%A8%E6%93%B4%E5%B1%95%E6%9D%BF-i.4877344.10254814509
  https://www.home-assistant.io/integrations/thingspeak/
  https://www.iqhome.org/blog-search?tag=thingspeak
  https://en.wikipedia.org/wiki/Thonny
  http://www.kuaipng.com/sucai/127945.html
  https://en.itpedia.nl/2018/07/12/wifi-en-bluetooth-wat-is-het-verschil/

## Slide 28: 感謝觀看和聆聽